## Slide 1: (…) s’avessi io l’ale da volar su le nubi e noverar le stelle una ad una, (…), più felice sarei, candida Luna. (G. Leopardi)
Dedicato a mio figlio Andrea affinché anche lui possa godere della vista e del mistero dell’Universo.

## Slide 2: INQUINAMENTO LUMINOSO: UN PROBLEMA DI TUTTI
Idee per risparmiare e per un ambiente più sano
Conferenza di
MARCO VEDOVATO
CieloBuio - Coordinamento per la protezione del cielo notturno

## Slide 3
CieloBuio
Coordinamento per la protezione del cielo notturno
CieloBuio è nato per coordinare gli sforzi per il sostegno delle leggi sul risparmio energetico e per la lotta all’inquinamento luminoso.
CieloBuio conta decine di associazioni e di esperti di tutta Italia legate via internet dalla mail-list: cielobuio@egroups.com
CieloBuio collabora con l’International Dark-Sky Association (sede Tucson) e l’Unione Astrofili Italiani (sede: Istituto di Astronomia-Un. Padova) ed ha allestito un sito raccoglitore di tutte le informazioni (lettere, leggi, petizioni, conferenze, etc..) per condurre questa lotta sul territorio italiano.
http://www.vialattea.net/cielobuio

## Slide 4: UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE A CIELOBUIO
l'Unione Astronomica Internazionale ha dedicato a CieloBuio un asteroide (13777-CieloBuio) per il suo impegno nella salvaguardia del cielo notturno. Questo asteroide,come simbolo, sopravvivrà oltre tutte le nostre future battaglie; un motivo in più per combattere affinché i nostri figli possano avere ancora un cielo da osservare, studiare e ammirare.
Foto: Osservatorio di Sormano
M. Cavagna e A. Testa

## Slide 5: Cos’è l’ inquinamento luminoso? Ecco alcune definizioni:
luce diffusa dall'atmosfera proveniente da sistemi di illuminazione non schermati verso l'alto, che ostacola l'osservazione del cielo stellato. (dizionario Zingarelli della lingua italiana; ed. 2001)
limitata visibilità notturna del cielo a causa dell'eccessiva illuminazione cittadina. (dizionario della lingua italiana Devoto-Oli; ed. Le Monnier, 2000-2001)
(…) è dovuto alla diffusione dissennata degli impianti di illuminazione pubblica e privata che spesso, senza alcuna necessità, illuminano il cielo oltre che il terreno. Oltre a determinare un enorme spreco di energia, ciò rende praticamente impossibile l’osservazione del cielo notturno non soltanto dall’interno delle grandi città, ma anche da zone relativamente poco abitate. (…) (Enciclopedia Rizzoli-Larousse 2001)

## Slide 6: Cos’è l’ inquinamento luminoso?
LA DEFINIZIONE SCIENTIFICAMENTE PIU’ COMPLETA E’:
Alterazione della quantità naturale di luce presente nell'ambiente notturno dovuta ad immissione di luce di cui l'uomo è responsabile
TECNICAMENTE CI INTERESSA QUESTA DEFINIZIONE:
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

## Slide 7: Cosa comporta l’ inquinamento luminoso
Cattiva qualità di illuminazione di città, strade, piazze, monumenti, ecc.
Spreco di luce = spreco energetico (500 miliardi annui dilapidati nella sola Italia).
Illuminazione non richiesta di locali abitati (es. stanze da letto invase dalla luce stradale)
Alterazione ecosistema. Rischio di estinzioni per alcune specie, specialmente quelle notturne.
Impedimento alla visione della volta celeste.

## Slide 8: Una conseguenza: la scomparsa della notte…(e del cielo stellato)
L’Italia di notte da satellite (© 1985 W.T. Sullivan)

## Slide 9: Evitare l’inquinamento luminoso Significa...vantaggi per TUTTI !
Migliore confort visivo, più sicurezza
Sfruttare al meglio le risorse naturali illuminando quando e dove serve.
Risparmiare : energia, risorse naturali e soldi (fino al 40% di quello che spendiamo per l’illuminazione pubblica).
Rispettare il proprio ambiente.

## Slide 10: Non è un idea di pochi …
UNESCO dichiara il cielo buio patrimonio delle generazioni future.
Numerose Regioni Italiane hanno già adottato leggi contro l’IL: Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio…
Altre Regioni stanno adottando simili provvedimenti
E’ in discussione una proposta di legge Nazionale
Esistono numerosi regolamenti comunali che sovrintendono tale problema.
E’ stata fatta una petizione al Parlamento Europeo.

## Slide 11: Cosa può fare un Comune ?
Cambiare l’illuminazione esistente (il ritorno in termini economici è molto rapido)
Dotarsi di un regolamento comunale contro l’IL. (come nei comuni di: Civitavecchia, Desenzano, Frosinone, Nove, Molvena, Romano d’Ezzelino, Bassano del Grappa…)
Proporsi come “Comune Contro l’Inquinamento Luminoso” (come Barzago (LC)- 1° Comune Europeo Contro l’IL)

## Slide 12: Come si produce l’inquinamento luminoso?
A: Luce non utilizzata
C: Luce utilizzata
B: Luce non utilizzata ed abbagliante
L’inquinamento luminoso è prodotto dalla luce lungo direzioni tipo A e B. Per illuminare la luce deve PRIMA colpire l’oggetto e poi arrivare all’occhio (come per il raggio C).

## Slide 13: Come si propaga l’inquinamento luminoso?
C
B
C
A, B: luce diretta
C: luce indiretta
L’inquinamento più rilevante è prodotto dalla luce in direz. A: il superiore spessore atmosferico diffonde maggiormente le dispersioni rispetto a B e C.
L’ i. lum. prodotto lungo A si propaga fino a 300 km dalla sorgente!
A
*#!!!
A

## Slide 14: Sulla distanza dalle sorgenti luminose…
Tratto da: Cinzano, P. 2000, Disentangling artificial sky brightness from single sources in diffusely urbanized areas, in Measuring and modelling light pollution, ed. P. Cinzano, Mem. Soc. Astron. It., p.113,

## Slide 15: L’incremento del fenomeno
Detto in modo semplice: l’inquinamento luminoso raddoppia ogni dieci anni !
(tratto da Cinzano, P. 2000, The growth of light pollution in North-Eastern Italy from 1960 to 1995, in Measuring and modelling light pollution, ed. P. Cinzano, Mem. Soc. Astron. It., p.159, 2000

## Slide 16: Mappa della luminanza del cielo notturno

## Slide 17: Andamento del fenomeno in Italia
1971 1998 2025 ?
Nel 2025 la Via Lattea sarà invisibile ovunque!
Da Cinzano, P. 2000, Disentangling artificial sky brightness from single sources in diffusely urbanized areas, in Measuring and modelling light pollution, ed. P. Cinzano, Mem. Soc. Astron. It., p.113, .

## Slide 18
Idee per una migliore illuminazione
(e per buon risparmio)
Lampade ad alta efficienza (per es: al sodio a bassa pressione su strade extraurbane e al sodio a alta pressione su strade urbane).
Utilizzare lampioni schermati, rivolti verso il terreno, per impedire dispersioni di luce.
Spegnere l’illuminazione dei monumenti e del cartelli pubblicitari dopo la mezzanotte.
Proibire i fari rotanti e fissi diretti verso l’alto di discoteche ecc. (come già previsto nelle leggi regionali, es. legge 17/00 Regione Lombardia)

## Slide 19: Come agire…
Ogni punto luce è costituito da due elementi:
La lampada
L’armatura (supporto lampada+guscio di protezione+sistema ottico)
Bisogna fare una opportuna scelta di questi due elementi: la scelta di una buona lampada è vanificata se viene montata su una cattiva armatura.
A proposito, un concetto importante…

## Slide 20: Ecco qui il concetto importante:
*) ILLUMINARE NON SIGNIFICA TRASFORMARE LA NOTTE IN GIORNO !!! LA NOTTE ESISTE DA MOLTO TEMPO PRIMA DELL’ARRIVO DELL’UOMO.
*) AVERE UNA PIAZZA O UNA VIA ILLUMINATA A GIORNO SIGNIFICA REALIZZARE UNA ILLUMINAZIONE ERRATA: SI SPRECANO RISORSE. IMPARIAMO A RISPETTARE I VALORI DI LUMINANZA FISSATI DALLE NORMATIVE EUROPEE SENZA AUMENTARE AD ARBITRIO DETTI VALORI.

## Slide 21: 1) Le lampade…
Analizzeremo ora alcuni tipi di lampada.
Poi esamineremo le armature.

## Slide 22
Confronto fra lampade: le lampade la sodio sono estremamente efficienti
Lampada | Efficienze tipiche (lumen/Watt)
Incandescenza | 8 - 25
Vapori di mercurio | 35 - 50
Alogenuri | 70 - 95
Sodio alta pressione | 90 - 135
Sodio bassa pressione | 100 - 200

## Slide 23: Un esempio: lampade a vapori di mercurio
250 watt
  Luce prodotta: 12700 lumen
  Accese 4100 ore/anno (4100 / 365 = 11.23 ore/notte)
  250 watt * 4100 ore = 1025 kiloWattora (KWh)
  860 kWh * 200 lire/kWh = 205000 lire/anno per ogni lampada!!
E’ evidente l’alto costo, in termini di consumo energetico, di ogni punto luce.
Come si sarebbe potuto risparmiare, mantenendo invariata la quantità di luce prodotta? Un attimo di pazienza…

## Slide 24: Ecco una possibilità: lampade al sodio!
90 watt – sodio bassa pressione
  Luce prodotta: 13000 lumen
  Accese 4100 ore/anno (4100 / 365 = 11.23 ore/notte)
  90 watt * 4100 ore = 369 kiloWattora (kWh)
  369 kWH * 200 lire/kWh =
  73.800 lire/anno per ogni lampada!
150 watt – sodio alta pressione
  Luce prodotta: 14500 lumen
  Accese 4100 ore/anno (4100 / 365 = 11.23 ore/notte)
  150 watt * 4100 ore = 615 kiloWattora (kWh)
  615 kWh * 200 lire/kWh =
  123.000 lire/anno per ogni lampada!

## Slide 25: Tabellina riepilogativa (*)
LAMPADA | POTENZA | LUCE PRODOTTA | COSTO ANNUO (lire)
VAPORI MERCURIO | 250 W | 12700 lumen | 205.000 (100%)
SODIO ALTA PRESSIONE | 150 W | 14500 lumen | 123.000 (60%)
SODIO BASSA PRESSIONE | 90 W | 13000 lumen | 73.800 (36%)
(*) Nel caso dell’arredo urbano va valutata anche la resa cromatica; in questo caso le lampade al sodio AP sono più indicate

## Slide 26
L’impiego delle lampade
STRADE VELOCI
RACCORDI
STRADE CITTADINE
PIAZZE
INCROCI STRADALI
DEPOSITI
PARCHI
IMPIANTI SPORTIVI
STADI
ZONE INDUSTRIALI
In molti casi possiamo sostituire le lampade poco efficienti con lampade al sodio ad alta o bassa pressione. Solo gli stadi richiedono lampade ad alogenuri ma solo poche volte e per tempi molto brevi.
ALOGENURI MERCURIO SODIO A.P. SODIO B.P.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Slide 27: 2) Le armature…
Analizzeremo ora le armature.
Ripetendo: è inutile usare ottime lampade per inserirle in armature mediocri.

## Slide 28: I punti luce devono essere schermati: la lampada è “nascosta” nell’armatura
Oltre a non disperdere luce, questi apparecchi (full cut-off) non producono abbagliamento. Questo è molto importante !
Si noti il montaggio orizzontale dell’armatura

## Slide 29: Ripetendo: un punto luce non schermato ostacola la visione
Una torre faro con proiettore quasi verticale e la classica sfera non schermata: l’occhio vede DIRETTAMENTE la lampada. La visione è disturbata dall’abbagliamento. La pupilla si restringe, quindi nell’occhio entra una minore quantità di luce per cui PIU’ SI ILLUMINA E MENO CI SI VEDE ! Inoltre la visione diventa più faticosa, specie in caso di pioggia, a scapito della sicurezza stradale.

## Slide 30: Non confondere le schermature efficaci da quelle che non lo sono
NO
SI
A sinistra la lampade sporge dall’armatura, per cui la schermatura è solo parziale: oltre a una certa dispersione di luce vi è la visione diretta di parte della lampada. Ottimo, come già visto, il corpo di destra.

## Slide 31: Ecco un efficace esempio sui vantaggi delle schermature
Lo stesso viale illluminato con luci non schermate (a sinistra) e schermate (a destra). A destra sono visibili molti più particolari: molta luce non significa molta sicurezza, anzi può essere il contrario. (Tratto da un relazione di Valentina Zitelli, Osservatorio Astronomico di Bologna)

## Slide 32: Rimane da analizzare il vetro di protezione del corpo illuminante
Vetro curvo
I vetri di protezione devono essere perfettamente trasparenti. In generale, il vetro piano assicura una totale eliminazione delle dispersione luminose sopra l’orizzonte; la cosa non è permessa invece al vetro curvo (a causa di fenomeni di riflessione e rifrazione dei raggi luminosi).
Vetro piano

## Slide 33: A proposito di vetri piani…
Se si sceglie un apparecchio mediocre, l’adozione di un vetro piano può comportare una riduzione della distanza tra i pali con conseguente aumento dei punti luce.
Esistono però eccellenti apparecchi a vetro piano che consentono di mantenere inalterato l’ interasse tra i pali (grazie ad una appropriata forma del riflettore).

## Slide 34: Un apparecchio a vetro curvo non inquinante
Cortesia Alberto Duches

## Slide 35: Efficace esempio riassuntivo

## Slide 36: Come si valuta, se un apparecchio inquina?
Bisogna analizzare la CURVA FOTOMETRICA
(cosa che pochi fanno) ossia del diagramma della distribuzione della luce emessa da un apparecchio luminoso nello spazio circostante.
Esempio di curva fotometrica

## Slide 37: Analisi di una curva fotometrica di un corpo inquinante
La parte rossa rappresenta la luce inviata nell’emisfero superiore (e quindi dispersa). E’ immediata una stima della percentuale di flusso disperso
Il corpo illuminante si trova nel centro

## Slide 38: Analisi di una curva fotometrica di un corpo NON inquinante
Nell’emisfero superiore non viene inviata luce, di conseguenza non vi é inquinamento.
Il corpo illuminante si trova nel centro

## Slide 39: Mettiamo a confronto le due curve
Il confronto è facile ed immediato.
CORPO INQUINANTE
CORPO NON INQUINANTE

## Slide 40: Esempi, confronti e aspetti normativi e legislativi
Siamo ora in grado di capire alcuni esempi di illuminazione inquinante e possibili soluzioni alternative. Passeremo poi in rassegna alcuni aspetti normativi e legislativi.

## Slide 41: Esempi di ottiche altamente inquinanti (anche se alcune di esse potrebbero sembrare schermate)
Alcuni di questi apparecchi disperdono fino al 75% della luce prodotta!

## Slide 42: 1) Le sfere (ogni problema ha una sua soluzione: basta pensarci!)
SI
NO
Si noti, dalle curve fotometriche, la grande dispersione dell’esempio di sinistra. Al contrario, ottimo il corpo di destra

## Slide 43: 2) Illuminazione stradale (ogni problema ha una sua soluzione: basta pensarci!)
NO
SI
Inclinazione non orizzontale e coppa di protezione prismatica: la dispersione è notevole. In alcuni casi supera il 30%
Inclinazione orizzontale e vetro di protezione piano: tutta la luce è, correttamente, inviata al suolo

## Slide 44: 3) Le torri faro (ogni problema ha una sua soluzione: basta pensarci!)
SI
I proiettori simmetrici sono altamente inquinanti e pericolosamente abbaglianti.
NO
Proiettore simmetrico
Proiettore asimmetrico montato orizzontalmente: vasta area illuminata e nessuna dispersione luminosa
Direzione massima intensità luminosa

## Slide 45: Esempio pratico di applicazione di torri faro (un piazzale)
Bisogna usare proiettori assimetrici montati orizzontalmente. Tratto da P. Cinzano 1997, Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno, ISBN 88-86166-48-6

## Slide 46: A proposito di proiettori assimetrici: fare attenzione nell’installazione!!!!
Ecco come la scelta di un ottimo corpo illuminante può essere rovinata completamente da un errato montaggio. L’errore è purtroppo molto comune.
Direzione massima intensità luminosa
NO

## Slide 47: Esempio reale di errato montaggio di proiettori assimetrici.
SENZA COMMENTO…
Tratto da P. Cinzano 1997, Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno, ISBN 88-86166-48-6

## Slide 48: 4) Le lanterne (ogni problema ha una sua soluzione: basta pensarci!)
NO
SI
Notare il diverso montaggio della lampada nei due casi e le corrispondenti curve fotometriche. Tratto da P. Cinzano 1997, Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno, ISBN 88-86166-48-6

## Slide 49: 5.1) Facciate di edifici e monumenti
ILLUMINARE DALL’ALTO VERSO IL BASSO. UN MONUMENTO O LA FACCIATA DI UN EDIFICIO SONO VALORIZZATI NON DA QUANTO MA DA COME SI ILLUMINA. POSSIBILMENTE RIDURRE O SPEGNERE L’ILLUMINAZIONE DOPO LA MEZZANOTTE
SI

## Slide 50: 5.2) Facciate di edifici e monumenti
Nell’impossibilità di fare altrimenti e solo per edifici o monumenti di comprovato valore storico o architettonico illuminare dal basso verso l’alto. Il fascio luminoso deve rimanere però contenuto interamente entro la sagoma dell’edificio.
Ridurre o spegnere l’illuminazione dopo la mezzanotte.
SI

## Slide 51: 5.3) Facciate di edifici e monumenti
Tratto da P. Cinzano 1997, Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno, ISBN 88-86166-48-6

## Slide 52: 5.4) Facciate di edifici e monumenti
L’utilizzo di schermi (a destra) evita inutili dispersioni. Tratto da P. Cinzano 1997, Inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno, ISBN 88-86166-48-6

## Slide 53: Galleria degli orrori: come NON si deve realizzare un impianto

## Slide 54: CIELOBUIO FORNISCE UN AIUTO AI PROGETTISTI !
Nel sito di CieloBuio all’indirizzo:
www.vialattea.net/cielobuio/prodotti.htm
vi è un ampio elenco di ottimi corpi illuminanti, corredati di scheda tecnica, suddivisi per produttore e di facile consultazione

## Slide 55: NORMATIVE TECNICHE
Legge 22 Giugno 1986 n.317 e il successivo DPR 447/91 (regolamento della legge 46/90 art.5 comma 5): è consentita la conformità alle regole dell’arte utilizzando una qualunque delle norme tecniche europee (DIN, UNI, CEI, ecc..).
Il quadro normativo è attualmente in evoluzione.
La norma DIN 5044 può essere una valida alternativa all’analoga UNI 10439.
La DIN 5044 definisce i valori della luminanza in funzione del traffico motorizzato. Sono perciò consentiti riduttori di flusso nelle ore di minor traffico (23:00-6:00).
La UNI 10439 prescrive valori FISSI per la luminanza e quindi non consente l’utilizzo di riduttori di flusso.
Legge 22 Giugno 1986 n.317 e il successivo DPR 447/91 (regolamento della legge 46/90 art.5 comma 5): è consentita la conformità alle regole dell’arte utilizzando una qualunque delle norme tecniche europee (DIN, UNI, CEI, ecc..).
Il quadro normativo è attualmente in evoluzione.
La norma DIN 5044 può essere una valida alternativa all’analoga UNI 10439.
La DIN 5044 definisce i valori della luminanza in funzione del traffico motorizzato. Sono perciò consentiti riduttori di flusso nelle ore di minor traffico (23:00-6:00).
La UNI 10439 prescrive valori FISSI per la luminanza e quindi non consente l’utilizzo di riduttori di flusso.

## Slide 56: Andamento giornaliero del traffico

## Slide 57: ALTRI RIFERIMENTI
Leggi regionali specifiche (es. Lombardia)
Proposta di Legge n.4515 ed altre (Senato)
Proposta di Legge n.4515 (Camera)
Protocollo d’intesa U.A.I.-SOLE (gruppo ENEL)
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Parchi Naturali): l’art.11 impone il controllo delle “emissioni luminose” per la conservazione e protezione del patrimonio naturale.
Legge n°10/1991 (Piano Energetico Nazionale):
a tutti gli impianti, inclusi quelli di illuminazione, vanno applicati criteri per ridurre i consumi.
Programma GreenLight-Commissione Europea: ridurre i consumi di energia per l’illuminazione esterna e interna.

## Slide 58: Facendo il punto della situazione…
Abbiamo analizzato finora:
TIPOLOGIE DI LAMPADA
TIPOLOGIE DI CORPI ILLUMINANTI, I QUALI DEVONO ESSERE SCHERMATI
CASI PRATICI DI REALIZZAZIONE ERRATA E LE SOLUZIONI CORRETTE
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
ANALIZZIAMO ORA ALTRI IMPORTANTI ACCORGIMENTI.

## Slide 59
Spegnere l’illuminazione di monumenti o insegne pubblicitarie dopo mezzanotte.
Dopo la mezzanotte in quanti si soffermano ad ammirare i monumenti ?
E’ necessario illuminare un negozio o un centro commerciale chiuso?
le farmacie spengono le loro luci di notte se non sono di servizio.
L’illuminazione pubblicitaria con fari o scritte luminose, non paga la cattiva immagine che si può fare con lo spreco.

## Slide 60
Non permettere l’uso di Fasci Laser o potenti riflettori
Distraggono gli automobilisti con gravi conseguenze: (Numerosi casi di incidenti stradali, anche mortali, verificatisi in Italia hanno spinto a includere nell’art. 23 del codice stradale il divieto di installazione di questo tipo di fari che hanno appunto lo scopo di attirare l’attenzione).
Disorientano la fauna notturna e le migrazioni
Rendono impossibile la ricerca astronomica a decine di chilometri di distanza
Il cielo notturno è una risorsa di tutti e nessuno può appropriarsene

## Slide 61: A proposito: cosa dice questo articolo 23 del Codice della Strada?
l’art. 23, 1° comma, del Codice della Strada
“Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensione, forma, colore, disegno e ubicazione, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale (…) ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione(…). Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento o distrazione (…)”.
Per queste motivo sono già numerose le ordinanze di spegnimento emesse dalle Autorità competenti.

## Slide 62
Combattere l’IL conviene!
Esempio 1 : Figueres (Spagna) (*)
Consumi elettrici: 60 milions pta/annui.
Costo per rinnovare l’illuminazione: 21 milioni di pta.
Risparmio: 15 milioni di pta/annui.
Risparmi riscontrati: dal 25% al 44% !! (a secondo delle zone). Ritorno degli investimenti in tempi molto rapidi: - Dopo 1 anno il comune era in negativo di 6 milioni di pta
- Dopo 2 anni il comune ha avuto un guadagno di 9 milioni di
pta.
(*) 33.000 abitanti

## Slide 63
Combattere l’IL conviene!
Esempio 2: Civitavecchia (Italia)
Intervento: -Sostituzione di lampade al mercurio (250) con quelle al sodio (100 W)
-Correzione delle inclinazioni di lampioni e torri faro passando da alogenuri (400 W) a sodio (250 W)
-Adeguamento dei globi luminosi e sostituzione.
Totale Costi: 341 milioni di Lire
Risparmi riscontrati (annui): 116 milioni di Lire
Ritorno previsto degli investimenti in tempi molto rapidi: Spesa ammortizzata in 3.5 anni
(*) amministrazione comunale di Civitavecchia (50.000 abitanti)

## Slide 64: E ricordiamo: la volta celeste è parte integrante del paesaggio. Rispettiamola!
L’opera del firmamento è superiore qualsiasi “creatività luminosa” umana.

## Slide 65: CONCLUSIONI:
COMBATTERE L’INQUINAMENTO LUMINOSO CONVIENE A TUTTI: AI CITTADINI, AGLI AMMINISTRATORI, ALL’AMBIENTE.
E’ NECESSARIA UNA PIU’ ATTENTA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI PROGETTUALI
LA RICERCA DI UNA ILLUMINAZIONE PIU’ RISPETTOSA DELL’AMBIENTE FAVORIRA’ LA PRODUZIONE DI APPARECCHI PIU’ EFFICIENTI
I PROGETTISTI DOVRANNO COGLIERE QUESTA NUOVA SFIDA DEL TERZO MILLENNIO PER NON RIMANERE ESCLUSI DAL MERCATO.

## Slide 66: PER INFORMAZIONI ...
CieloBuio: dibonata@inwind.it
Unione Astrofili Italiani:
Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso: inqlum@uai.it
Coordinamento Associazioni
Astronomiche Trentine:
vedovatom@hotmail.com